Bilan en simulation :
-Interruption : Vérifié
-PWM : Vérifié
-ADC : Vérifié
-UART : X

Bilan en réel :
-PWM : Vérifié
-ADC : X
-UART : X

Le rapport cyclique de la PWM est calculé en fonction de la valeur de l’ADC.

COUCHE DRIVER

Module GPIO

typedef struct{
GPIO_TypeDef * GPIO;
char GPIO_pin; // Numéro de 0 à 15
char GPIO_conf;
} ourGPIO_struct;
// Structure contenant un GPIO, le numéro du pin du GPIO et la configuration du GPIO

#define in_Floating 0x04
#define in_PullDown 0x08
#define in_PullUp 0x15
// Tableau 20 : Les modes de configuration Input pull-down et Input pull-up
// correspondent tous les deux à l'entier 0b1000 (chaque bit étant
// respectivement affecté aux registres : CNF1, CNF0, MODE1, MODE0),
// on met donc temporairement Pull-up à 15 et on le configurera correctement (à 8)
// lorsque l'on en aura besoin. La différence entre Pull-down et Pull-up
// se jouera au niveau du registre PxODR.

#define in_Analog 0x00
#define out_Ppull 0x01
#define out_OD 0x05
#define altOut_Ppull 0x09
#define altOut_OD 0x13

// Les entiers ci-dessus sont la conversion en décimal des nombres
// binaires affectés aux registres : CNF1, CNF0, MODE1, MODE0.
// Ces nombres identifient les modes de configuration du GPIO.

void ourGPIO_Init( ourGPIO_struct * GPIOStructPtr);
// Initialisation d'un GPIO donné

int ourGPIO_Read( ourGPIO_struct * GPIO, char GPIO_pin );
// Indication de l'état d'un pin donné d'un GPIO donné
// La fonction retourne 1 si le pin spécifié est à l'état haut, sinon elle retourne 0

void ourGPIO_Set(ourGPIO_struct * GPIO, char GPIO_pin);
// Configuration du registre ODR pour le pin donné (cf. Tableau 20)

void ourGPIO_Reset(ourGPIO_struct * GPIO, char GPIO_pin);
// Réinitialisation du bit du registre ODR correspondant au pin donné (cf. Tableau 20)

void ourGPIO_Toggle(ourGPIO_struct * GPIO, char GPIO_pin);
// Inversion du bit du registre ODR correspondant au pin donné (cf. Tableau 20)

Module TIMER

typedef struct {
TIM_TypeDef * Timer; // TIM1 à TIM4
unsigned short ARR;
unsigned short PSC;
} MyTimer_Struct_TypeDef;
// Structure contenant un Timer et les valeurs entières respectives que l'on affecte aux registres ARR et PSC

void MyTimer_Base_Init(MyTimer_Struct_TypeDef * TimIN);
// Initialisation d'un Timer donné

void MyTimer_ActiveIT ( TIM_TypeDef * Timer, char Prio, void ( * IT_function ) (void));
// Activation d'une interruption
// La fonction MyTimer_Base_Init doit avoir été lancée avant de configurer une interruption
// Paramètres : - TIM_TypeDef * Timer : Timer concerné
//	- char Prio : Priorité allant de 0 à 15 (0 étant la plus grande priorité)

#define MyTimer_Base_Start(Timer) Timer->CR1 |= TIM_CR1_CEN
#define MyTimer_Base_Stop(Timer) Timer->CR1 &= ~(TIM_CR1_CEN)
// Macros permettant de démarrer ou d'arrêter un Timer donné

void MyTimer_PWM_Init_Channel(TIM_TypeDef * Timer, char Channel);
// Lancement d'une PWM sur un canal particulier d'un Timer donné
// Paramètres : - TIM_TypeDef * Timer : Timer concerné
// - char Prio : Priorité allant de 0 à 15 (0 étant la plus grande priorité)

void MyTimer_PWM_Set_Rapport_Cyclique(TIM_TypeDef * Timer, char Channel, double Rapport_Cyclique);
// Affectation d'un rapport cyclique à une PWM d'un canal particulier d'un Timer donné

Module ADC

typedef struct{
ADC_TypeDef * ADC;
char ADC_channel; // Numéro de 0 à 17
char ADC_conf;
} ourADC_struct;

#define c1cycle5 0x00
#define c7cycles5 0x01
#define c13cycles5 0x02
#define c28cycles5 0x03
#define c41cycles5 0x04
#define c55cycles5 0x05
#define c71cycles5 0x06
#define c239cycles5 0x07

void ourADC_Init(ourADC_struct * ADCStructPtr);
void ourADC_Start(ourADC_struct * ADCStructPtr);
uint16_t ourADC_Read(ourADC_struct * ADCStructPtr);

Module UART

void MyUART_Init(USART_TypeDef * UART, unsigned int debit, int frequence_horloge);
// Débit (Baud Rate) : vitesse de transmission des données (en bits/symboles par seconde ou "Bauds")
// Fréquence de l'horloge de l'UART : vitesse de fonctionnement de l'UART, nombre de cycles par seconde (en Hz)
// Ici F = 72MHz

void MyUART_Transmit(USART_TypeDef * UART, char data);
char MyUART_Receive(USART_TypeDef * UART);
void MyUART_ActiveIT(USART_TypeDef * UART, void ( * IT_function ) (void));