I – BILAN

1 – PWM-ADC : Vérifié en simulation et en réel.

Pour la PWM seule, j’observe bien une période de 20 microsecondes, ce qui correspond bien à une fréquence de 50khz pour la PWM.

Pour la combinaison PWM-ADC, le rapport cyclique de la PWM est calculé en fonction de la valeur de l’ADC :

-Lorsque je fixe la valeur de l’ADC de 0 à 0,066V, le rapport cyclique est bien à 2% et j’observe bien une fenêtre de 0,4 microseconde.

-Lorsque je fixe la valeur de l’ADC à 0,825V, le rapport cyclique est bien à 25% et j’observe bien une fenêtre de 5 microsecondes.

-Lorsque je fixe la valeur de l’ADC à 1,65V, le rapport cyclique est bien à 50% et j’observe bien une fenêtre de 10 microsecondes.

-Lorsque je fixe la valeur de l’ADC à 2,475V, le rapport cyclique est bien à 75% et j’observe bien une fenêtre de 15 microsecondes.

-Lorsque je fixe la valeur de l’ADC à 3,3V, le rapport cyclique est bien à 98% et j’observe bien une fenêtre de 19,6 microsecondes.

La PWM « complémentaire » (celle dont le rapport cyclique est complémentaire à celui de la première PWM) fonctionne aussi bien.

Le Prescaler me posait problème car je n’observais pas les bonnes fenêtres (4 microsecondes au lieu de 5 microsecondes pour une valeur de l’ADC à 0,825V, par exemple). J’ai donc mis le Prescaler à 0.

2 – UART-Interruption : Vérifié en simulation, pas en réel.

La valeur analogique de l’ADC est convertie en volts avec une précision d’environ +/- 0,8057mV.
Toutes les 500ms, nous avons bien une interruption sur un Timer et l’affichage, via UART, de la valeur en volts de l’ADC ainsi que du rapport cyclique de la PWM « principale ».

L’USART2_TX (pour l’envoi de données) se branche sur la broche PA2, or dans le sujet de l’activité 1, il y a écrit ceci : « Attention : ne pas utilisez les broches PA2, PA3, PA5, PA13, PA14, PA15, PB3, PB4, PC13, PC14 et PC15 qui sur cette carte nucléo sont déjà utilisées (PA5 pour le led verte par exemple). »
Peut-être est-ce pour cela que l’UART ne fonctionne pas en réel.

II – MODULES

1 – COUCHE APPLICATION

#define NB_VALEURS_ADC 4096.0 // La résolution de l'ADC est de 12 bits
#define VREF 3.3 // Tension de référence (3,3V)

/* Fonction de callback pour l'interruption */
void Callback(void);

/* Conversion de la valeur analogique de l'ADC en volts :
Avec une résolution de 12 bits et une tension de référence de 3.3V,
la précision de cette conversion est de +/- 3.3/4096.0 V (environ égal à 0.8057 mV) */
float Valeur_ADC_en_Volts(uint16_t Val_ADC);

2 – COUCHE DRIVER

Module GPIO

typedef struct{
GPIO_TypeDef * GPIO;
char GPIO_pin; // Numéro de 0 à 15
char GPIO_conf;
} ourGPIO_struct;
// Structure contenant un GPIO, le numéro du pin du GPIO et la configuration du GPIO

#define in_Floating 0x04
#define in_PullDown 0x08
#define in_PullUp 0x15
// Tableau 20 : Les modes de configuration Input pull-down et Input pull-up
// correspondent tous les deux à l'entier 0b1000 (chaque bit étant
// respectivement affecté aux registres : CNF1, CNF0, MODE1, MODE0),
// on met donc temporairement Pull-up à 15 et on le configurera correctement (à 8)
// lorsque l'on en aura besoin. La différence entre Pull-down et Pull-up
// se jouera au niveau du registre PxODR.

#define in_Analog 0x00
#define out_Ppull 0x01
#define out_OD 0x05
#define altOut_Ppull 0x09
#define altOut_OD 0x13

// Les entiers ci-dessus sont la conversion en décimal des nombres
// binaires affectés aux registres : CNF1, CNF0, MODE1, MODE0.
// Ces nombres identifient les modes de configuration du GPIO.

void ourGPIO_Init( ourGPIO_struct * GPIOStructPtr);
// Initialisation d'un GPIO donné

int ourGPIO_Read( ourGPIO_struct * GPIO, char GPIO_pin );
// Indication de l'état d'un pin donné d'un GPIO donné
// La fonction retourne 1 si le pin spécifié est à l'état haut, sinon elle retourne 0

void ourGPIO_Set(ourGPIO_struct * GPIO, char GPIO_pin);
// Configuration du registre ODR pour le pin donné (cf. Tableau 20)

void ourGPIO_Reset(ourGPIO_struct * GPIO, char GPIO_pin);
// Réinitialisation du bit du registre ODR correspondant au pin donné (cf. Tableau 20)

void ourGPIO_Toggle(ourGPIO_struct * GPIO, char GPIO_pin);
// Inversion du bit du registre ODR correspondant au pin donné (cf. Tableau 20)

Module TIMER

typedef struct {
TIM_TypeDef * Timer; // TIM1 à TIM4
unsigned short ARR;
unsigned short PSC;
} MyTimer_Struct_TypeDef;
// Structure contenant un Timer et les valeurs entières respectives que l'on affecte aux registres ARR et PSC

void MyTimer_Base_Init(MyTimer_Struct_TypeDef * TimIN);
// Initialisation d'un Timer donné

void MyTimer_ActiveIT ( TIM_TypeDef * Timer, char Prio, void ( * IT_function ) (void));
// Activation d'une interruption
// La fonction MyTimer_Base_Init doit avoir été lancée avant de configurer une interruption
// Paramètres : - TIM_TypeDef * Timer : Timer concerné
//	- char Prio : Priorité allant de 0 à 15 (0 étant la plus grande priorité)

#define MyTimer_Base_Start(Timer) Timer->CR1 |= TIM_CR1_CEN
#define MyTimer_Base_Stop(Timer) Timer->CR1 &= ~(TIM_CR1_CEN)
// Macros permettant de démarrer ou d'arrêter un Timer donné

void MyTimer_PWM_Init_Channel(TIM_TypeDef * Timer, char Channel);
// Lancement d'une PWM sur un canal particulier d'un Timer donné
// Paramètres : - TIM_TypeDef * Timer : Timer concerné
// - char Prio : Priorité allant de 0 à 15 (0 étant la plus grande priorité)

void MyTimer_PWM_Set_Rapport_Cyclique(TIM_TypeDef * Timer, char Channel, double Rapport_Cyclique);
// Affectation d'un rapport cyclique à une PWM d'un canal particulier d'un Timer donné

Module ADC

typedef struct{
ADC_TypeDef * ADC;
char ADC_channel; // Numéro de 0 à 17
char ADC_conf;
} ourADC_struct;

#define c1cycle5 0x00
#define c7cycles5 0x01
#define c13cycles5 0x02
#define c28cycles5 0x03
#define c41cycles5 0x04
#define c55cycles5 0x05
#define c71cycles5 0x06
#define c239cycles5 0x07

void ourADC_Init(ourADC_struct * ADCStructPtr);
void ourADC_Start(ourADC_struct * ADCStructPtr);
uint16_t ourADC_Read(ourADC_struct * ADCStructPtr);

Module UART

void MyUART_Init(USART_TypeDef * UART, unsigned int debit, int frequence_horloge);
// Débit (Baud Rate) : vitesse de transmission des données (en bits/symboles par seconde ou "Bauds")
// Fréquence de l'horloge de l'UART : vitesse de fonctionnement de l'UART, nombre de cycles par seconde (en Hz)
// Ici F = 72MHz

void MyUART_SendChar(USART_TypeDef * UART, char c);
void MyUART_SendString(USART_TypeDef * UART, char *str);
char MyUART_Read(USART_TypeDef * UART);
void MyUART_ActiveIT(USART_TypeDef * UART, void ( * IT_function ) (void));